## Slide 1: APB-UART Design
2024 /11/22 Nancy Yang

## Slide 2: Agenda
設計規格說明
架構圖說明
關鍵設計說明
  APB Bridge
  APB Interface
  Register Interface
  UART Design
    Baud Rate Design
    Tx/Rx Controller Design
  Interrupt Design
  Testbench
模擬結果
  基本功能測試
  錯誤結果模擬

## Slide 3: 設計規格說明
UART規格
  支援任意Baud Rate (9600、19200、115200)
  支援四種資料位元 (5位元、6位元、7位元、8位元)
  支援無校驗、偶校驗、奇校驗
  支援Stop Bits 1位元
  支援全雙工 (同時發送/接收)
  無FIFO介面 (註記 : 會衍生複雜的架構思考和增加debug難度，目前無需求，所以沒做)
APB介面規格
  APB版本為APB3
  資料位元為32位元
  位址範圍為0x00-0x24
  工作時脈由外部提供，要找到最小頻率(限制頻率)
    9600 * 16 = 153,600
    19200* 16 = 307,200
    115200 * 16 = 1,843,200

## Slide 4: 架構圖說明 - UART和APB在系統中的位置

## Slide 5: 架構圖說明 - APB-UART Architecture

## Slide 6: TOP (APB-UART)

## Slide 7: TOP Architecture

## Slide 8: APB Bridge Master
Signal |  | I/O | Source | Description
clk | Clock | I | Clock source | 系統時鐘，傳輸發生在上升緣
Resetn | Reset | I | System bus equivalent | Low觸發。
Addr | Address | O | Dummy signals | Dummy signals提供的位址線，最高32bits。
Transfer | Apb enable | O | Dummy signals | 告知APB Bridge可以開始動作
Read_write | Write and Read Signal | O | Dummy signals | Write and read enable，low = read，high = write
wdata | Write data | O | Dummy signals | 32bits，將Data從APB Bridge傳輸到選定的Slave。
rdata | Read data | I | Slave interface | 傳輸讀取Data的Bus，被選中的Slave負責驅動這個Bus。當PWRITE是LOW時觸發，最寬可達32位。

## Slide 9: APB Bridge Slave
Signal |  | I/O | Source | Description
PCLK | Clock | I | Clock source | 系統時鐘，傳輸發生在上升緣
PRESETn | Reset | I | System bus equivalent | Low觸發。
PADDR | Address | O | APB bridge | APB bridge提供的位址線，最高32bits。
PSELx | Selection | O | APB bridge | 由APB bridge產生的訊號，選擇第x個週邊設備(Slave Interface)
PENABLE | Enable | O | APB bridge | 1.時序： 第一個週期（Setup phase）：PENABLE為低準位 第二個週期及之後（Access phase）：PENABLE為高準位 2.功能：告知Slave可以開始數據傳輸
PWRITE | Write and Read Signal | O | APB bridge | Write and read enable，low = read，high = write
PWDATA | Write data | O | APB bridge | 32bits，將Data從APB Bridge傳輸到選定的Slave。
PREADY | Ready | I | Slave interface | PREADY為低：表示Slave需要更多時間，傳輸被延長。 PREADY為高：表示Slave準備就緒，可以完成傳輸。 使慢速週邊設備能夠在不同速度的APB系統中正常工作。
PRDATA | Read data | I | Slave interface | 傳輸讀取Data的Bus，被選中的Slave負責驅動這個Bus。當PWRITE是LOW時觸發，最寬可達32位。
PSLVERR | Peripheral Slave Error | I | Slave interface | PSLVERR用於指示傳輸失敗。APB週邊不是必須支持PSLVERR。如果週邊不包含此腳位，則APB Bridge的相應輸入端應該被拉低（tied LOW）。將未使用的PSLVERR輸入拉低意味著默認情況下假設沒有錯誤發生。

## Slide 10: APB 操作流程 & FSM
IDLE :沒有傳輸正在進行。
SETUP : 需要進行傳輸時，相應的Slave選擇信號PSELx被拉高，停留一個Clk Cycle，進入ACCESS 。
ACCESS : PENABLE為1，可以開始傳輸， Slave的PREADY控制是否傳輸完成。
  PREADY = 0，停留在ACCESS。
  PREADY = 1，退出ACCESS。
    不需要更多傳輸，回到IDLE。
    還有另一個傳輸，進入SETUP。

## Slide 11: APB Bridge
PSEL & PENABLE
行為模式

## Slide 12: APB Bridge WRITE Waveform Spec (No wait states)

## Slide 13: APB Bridge WRITE Waveform Spec (No wait states)
  Setup phase (Clk cycle 1) : 設定PADDR、PWRITE、PSEL、PWDATA。
  Access phase (Clk cycle 2) : PENABLE觸發，PREADY觸發(Slave準備好)完成傳送。
  固定兩個Cycle來完成Access的Slave ，可以將PREADY都設成高準位。
  1. 模擬APB Bridge的寫入功能正確。
  2. 模擬從APB Bridge寫值進APB UART Design中的Clk_freq_reg中，功能正確。
  3. 模擬APB Bridge連續寫值，FSM運作正確。
Dummy
Signals
APB
Bridge
Register file
寫入成功

## Slide 14: APB Bridge READ Waveform Spec (No wait states)

## Slide 15: APB Bridge READ Waveform Spec (No wait states)
  Setup phase (Clk cycle 1) : 設定PADDR、PWRITE、PSEL。
  Access phase (Clk cycle 2) : PENABLE觸發，PREADY觸發(Slave準備好)完成傳送，PRDATA準備好。固定兩個Cycle來完成Access的Slave ，可以將PREADY都設成高準位。
  1. 模擬APB Bridge的讀取功能正確。
  2. 模擬從APB UART Design中Status reg讀取進APB Bridge，功能正確。
  3. 模擬APB Bridge連續讀值，FSM運作正確。
Dummy
Signals
APB
Bridge
讀取Register file成功

## Slide 16: APB2UART_INTERFACE
功能 : 橋接APB Bus與UART的暫存器檔案(Register File)
目的 :允許CPU經由APB匯流排存取UART的控制暫存器
  將APB位址映射到UART暫存器位址
  控制UART暫存器的讀寫操作
信號轉換
讀數據處理

## Slide 17: Register Interface (UART啟動前透過APB寫入REGIF設置)
REG FILE ADDR 配置

## Slide 18: Register Interface

## Slide 19: UART

## Slide 20: UART Architecture

## Slide 21: Baud Rate 設計
Baud rate (bps/ Byte Per Second) : 每秒傳送的字元數
假設 Baud rate = 9600 表示每秒處理 9600 bits = 9600 Hz (1bits花1/9600s)
Q1: 如何從System Clock產生相應Baud rate 的Clock給UART使用?
A1: 利用計數器，產生相對應的BCLK 。
  =
  BCLK =
Q2 : 如何使UART內部1筆資料在一個BCLK Cycle內被處理16次
= UART接收到資料後，每一筆資料都會確認16次。
A2 : 在1個BCLK Cycle (s) 內產出16個Rx的Clock Cycle數(s)
1筆data = 1bits
9600 bits = 9600筆data
s
s
計算 :
Tx取樣率 = 1，Scale = 1
Rx取樣率 = 16，Scale = 16
BCLK產生 :

## Slide 22: Baud Rate 設計可能會遇到的問題及預防方法
Problem :
  CPU設定非標準的Tx / Rx Baud Rate值。
  CPU設定的系統頻率過小，無法支援選擇的Baud Rate。
  實際產生的Baud Rate和CPU設定的Baud Rate誤差過大。
Solution : 設置檢查條件，確保系統頻率足夠支援選擇的 baud rate，發出BR_Config_Error中斷訊號，BCLKGEN及UART Module不運作。
  若非標準Baud Rate，會發出BR_Config_Error中斷訊號。
  當頻率過小時，得到的除頻值為0，無法產生BCLK，發出BR_Config_Error中斷訊號。
  當實際的Baud Rate和理想Baud Rate誤差大於5%，會發出BR_Config_Error中斷訊號。
模擬錯誤結果1
模擬錯誤結果2

## Slide 23: Rx 設計細節
怎麼取值
怎麼驗證parity bits
怎麼檢測start bits
怎麼檢測baud rate mismatch

## Slide 24: Tx Controller的FSM
PARITY
Tx = Parity
Tx_done = 0
IDLE
Tx = 1
Tx_done = 0
START
Tx = 0
Tx_done = 0
DATA
Tx = din
Tx_done = 0
STOP
Tx = 1
Tx_done = 1
Tx_en = 1
Tx_en = 0
Bit_cnt = word_bits - 1
& Parity Type = 0
Bit_cnt != word_bits - 1
Bit_cnt = word_bits - 1
& Parity Type != 0
Tx Controller是由Tx_en觸發

## Slide 25: Rx Controller怎麼檢測start bits
偵測Rx接收到的第一個bits為Start bits方法 :
  偵測Rx由1變0的瞬間 (rx_falling = 1)，進入START狀態。
  準備一個rx_sync的reg，初始值為2’b11，當在IDLE時檢測到第一筆資料rx = 0，rx_sync會從2’b11變成2’b10，表示rx由1變0瞬間。
    可以這麼做的原因是因為空閒狀態時，rx會保持為1。
  同時，rx_falling在IDLE下檢測rx_sync的值以得知start bits的到來。

## Slide 26: Rx Controller的FSM
PARITY
IDLE
START
DATA
STOP
Rx_falling = 1
Rx_falling = 0
Clk_cnt = 15
Bit_cnt = word_bits– 1 &
Parity Type != odd or even
Clk_cnt != 15 or
Bit_cnt != word_bits - 1
Clk_cnt = 15
Bit_cnt = word_bits - 1
& Parity Type = odd or even
Clk_cnt = 16 - 1- 2
16是Rx的採樣率(16-1是因為從0開始)
- 2是因為IDLE時花2個cycle檢查start bits從1變0
Clk_cnt = 15
Clk_cnt = 15
Rx Controller是偵測到”Start bits由1變0瞬間”觸發

## Slide 27: Rx Controller 怎麼取值
資料採樣階段(DATA State)：
  Rx Controller在每個位元週期內，在、 、 週期五個點進行採樣，有效降低時序偏移的影響。
2. 資料驗證機制：
  比對五個採樣點的值是否一致，提升了接收資料的可靠性
3. 資料處理流程：
  當五點採樣值一致時，確認為有效資料位元
  將確認後的位元透過位移操作存入rx_s2p暫存器
  透過 Shift 的方式實現了串列到並列的資料轉換
4. 檢測到停止位(STOP State) :
  系統將完整的並列資料從Dout端口輸出
  確保資料完整性與同步性
1.
2.
3.
4.
Notes: 在Data階段，Rx Controller會取樣、 、 這五個點的值。
同時比較五個點的值是否一致。
如果五個點的值一致，會放進rx_s2p的暫存器中，做位移。
並在STOP狀態下將Dout傳送出去。
在Data階段，Rx Controller會取樣3/(16 ) 、 7/(16 )、 8/(16 ) 、 9/16 、 12/(16 ) 這五個點的值。
同時比較五個點的值是否一致。
如果五個點的值一致，會放進rx_s2p的暫存器中，做位移。
並在STOP狀態下將Dout傳送出去。

## Slide 28: Rx Controller 怎麼驗證Parity bits
Parity bit
假設我們的資料是：1011（4筆資料，有3個1）
偶校驗 : ^rx_s2p
有3個1（奇數）
為了使總數為偶數，我們加一個1作為校驗位
最終發送：10111
奇校驗 : ~(^rx_s2p)
有3個1（已經是奇數）
不需要再加1，所以校驗位是0
最終發送：10110
工作流程
接收完Data後進入Parity State
根據設定的校驗模式(奇/偶)計算校驗值
將計算結果與接收到的校驗位比較
如果不匹配，表示傳輸出現錯誤
1
1
0
1
1 (表示有奇數個1)
^ (XOR) : 相同為0，不同為1
計算校驗值
接收Tx校驗值
比較Parity State時校驗值

## Slide 29: Tx Done / Rx Done 怎麼偵測及清除
Tx Done : 屬於Tx BCLK Domain，在偵測到完成傳輸後會拉起一個clock cycle的pulse訊號，接著歸0。
  完成傳輸偵測條件 : 狀態是STOP。
Rx Done : 屬於Rx BCLK Domain，在完成接收後會拉起一個clock cycle的pulse訊號，接著歸0。
  完成接收偵測條件 :狀態是STOP且經過16次採樣。

## Slide 30: Error怎麼偵測及清除
屬於Rx BCLK Domain，在接收過程中偵測Data在Start、Data、Parity、Stop狀態下是否有異常，若有異常，會拉起一個clock cycle的pulse訊號，接著歸0。
檢測目的 : 檢測Tx和Rx的Baud Rate不匹配
偵測條件 :
  Rx在Start下，需要檢查收到的Data是否為0。
  Rx在Data下，需要檢查採樣到的Data是否值都相同。
  Rx在Parity下，需要檢查收到的Data是否和Tx算出來的結果相同。
  Rx在Stop下，需要檢查收到的Data是否為1。

## Slide 31: Rx Controller 檢測錯誤可能會遇到的問題
Problem : baud rate不同，但是因為baud rate有倍數關係，導致檢測不出baud rate mismatch的情況。
  Ex : baud rate = 9600、4800時檢測不到baud rate不匹配，Status = 0110 非 0111
  原因是因為雖然baud rate不一致，但Error的檢測剛好在Parity、Stop、Start都沒有檢測出來。
  且原先只採樣Rx 、 三個中間點的值，但這樣衍生出有Tx和Rx baud rate不一致，但是剛好取值得這三個中間點的值和Tx都一致，導致檢驗不出問題。
Solution : 除了檢測Parity、Stop、Start三個狀態下的值之外，也在Data狀態下，檢查5個取樣點的值，確保五個取樣點的值都相同。因此多採樣了頭和尾兩個點。

## Slide 32: Interrupt

## Slide 33: Interrupt (對CPU發出中斷訊號)
功能說明
一個SoC中都會有Interrupt的功能，由Status Reg和Enable Reg組成。
當Interrupt發生時，Interrupt會中斷CPU當下正在做的事。
寄存器說明
Status (UART控制/CPU寫1清0) : 表示UART的行為狀態。
  Status = {28’h0, BR_Config_Error, Tx_Done, Rx_Done, Error}
Enable (CPU寫入) :允許CPU查看中斷情況的致能位。
  Enable = {28’h0, BR_Config_Error_EN, Tx_Done_EN, Rx_Done_EN, Error_EN}
Interrupt 生成邏輯
中斷發生 : 由 Status 和 Enable 的對應位進行AND運算後，再進行OR運算。
Ex : Interrupt = | (Status & Enable)
= | ({28’h0, BR_Config_Error, Tx_Done, Rx_Done, Error} & {28’h0, BR_Config_Error_EN, Tx_Done_EN, Rx_Done_EN, Error_EN})
中斷清0 :每一次開始新的傳輸前都需要對Status清零，CPU會透過對Status寫1清0。

## Slide 34: Status Register (Tx Done / Rx Done / Error )
Status狀態由BR Config Error / Tx Done / Rx Done / Error 四個中斷訊號組成，Address為8’h24，Data為32bits。
Tx Done / Rx Done / Error Status 同步方式 : 雖然是慢時間域(Tx BCLK / Rx BCLK)到快時間域(PCLK)，且一定滿足CDC 3個clock edge要求，但依舊有做2 DFF同步。
Tx Done / Rx Done / Error Status 寫1清0 (W1C) 方式 : 由於中斷訊號都Pulse，先判斷中斷訊號是否中斷，再判斷CPU是否處理，並進行W1C。
以Tx Done 程式碼為例。
2DFF同步
Write 1 Clear (W1C)
Tx Done Status
R / W1C | R / W1C | R / W1C | R / W1C | R / W1C | R / W1C | R / W1C | R / W1C | R / W1C
31 | 30 | 29 | 28 | … | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR Config Error | Tx Done | Rx Done | Error

## Slide 35: Status Register (BR Config Error)
屬於PCLK Domain，在初始設置會偵測設置的Baud Rate或Frequency是否有異常，若有異常，會拉起BR_Config_Error中斷訊號，若無異常，中斷訊號清0。
BR_Config_Error Status 同步方式 : 此訊號屬於PCLK Domain，所以不會做2DFF同步。
BR_Config_Error Status 寫1清0 (W1C) 方式 : 由於會直接偵測到CPU W1C ，所以會先先判斷判斷CPU是否處理，並進行W1C，再判斷中斷訊號是否中斷。
原因是因為Testbench是先偵測到中斷訊號，再做W1C動作。

## Slide 36: Testbench

## Slide 37: Testbench 模擬CPU透過APB Bridge讀寫Register file操作(1/3)
呼叫test_uart_config功能
test_uart_config流程

## Slide 38: Testbench 模擬CPU透過APB Bridge讀寫Register file操作(2/3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
寫入UART初始設置 :
Clk freq
Baud rate
Frame size
Parity type
Enable reg
transfer data
Uart enable
Delay 2個edge cycle是為了Setup和Access

## Slide 39: Testbench 模擬CPU透過APB Bridge讀寫Register file操作(3/3)
3.2.
原本寫法是偵測rdata = 110 或是 111 同時偵測到tx_done的值，但當發生tx太慢，rx太快時，就會檢測不到。

## Slide 40: 模擬結果
1.基本功能測試
2. 錯誤結果模擬

## Slide 41: 基本功能測試
比較無/奇/偶Parity Type功能的結果圖
  模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = No 、 Odd 、 EVEN，資料長度5bits
支援四種資料長度對比圖(5bits、6bits、7bits、8bits)
  比對不同資料長度時，模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = No，資料長度5bits 、 6bits 、 7bits 、 8bits
支援任意Baud Rate的對比結果圖(9600、19200、115200)
  模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600、19200、115200，Parity = Even，資料長度5bits

## Slide 42: 1.比較無/奇/偶Parity Type功能的結果圖(1/3)
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = No，資料長度5bits

## Slide 43: 1.比較無/奇/偶Parity Type功能的結果圖(2/3)
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = ODD，資料長度5bits

## Slide 44: 1.比較無/奇/偶Parity Type功能的結果圖(3/3)
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = EVEN，資料長度5bits

## Slide 45: 2.支援多種資料長度對比圖(1/4)
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = No，資料長度5bits

## Slide 46: 2.支援多種資料長度對比圖(2/4)
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = No，資料長度6bits

## Slide 47: 2.支援多種資料長度對比圖(3/4)
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = No，資料長度7bits

## Slide 48: 2.支援多種資料長度對比圖(4/4)
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600，Parity = No，資料長度8bits

## Slide 49: 3. 支援不同Baud rate的對比結果圖
資料長度 = 5bits，傳輸資料Din = 00111，接收資料Dout = 00111，Parity = Even，Baud rate = 9600
資料長度 = 5bits，傳輸資料Din = 00111，接收資料Dout = 00111，Parity = Even，Baud rate = 19200
資料長度 = 5bits，傳輸資料Din = 00111，接收資料Dout = 00111，Parity = Even，Baud rate = 115200
模擬在Freq = 50MHz，Baud Rate = 9600、19200、115200，Parity = Even，資料長度5bits

## Slide 50: 錯誤結果模擬
非標準的Tx / Rx Baud Rate
Tx/Rx Baud Rate不匹配
錯誤的frame size設定
錯誤的parity type設定
過小的頻率設定，不足產生baud rate

## Slide 51: 1.非標準的Tx / Rx Baud Rate值模擬結果(1/2)
跳回Baud Rate設計
設置為非標準baud rate，rdata會吃到status的值為1000 > 表示BR_config_error被偵測到。
當BR_config_error發生時，BCLKGEN不產生BCLK > UART不動作 > dout = 0。
當下一筆資料設置正常(baud rate = 115200)，BCLK繼續正常運作 > UART正常運作 。

## Slide 52: 1.非標準的Tx / Rx Baud Rate值模擬波形(2/2)
設置為非標準baud rate，rdata會吃到status的值為1000 > 表示BR_config_error被偵測到。
當BR_config_error發生時，BCLKGEN不產生BCLK > UART不動作 > dout = 0。
當下一筆資料設置正常(baud rate = 115200)，BCLK繼續正常運作 > UART正常運作 。
Access phase

## Slide 53: 2. Tx/Rx Baud Rate不匹配模擬結果(1/3)
檢視上一筆資料和下一筆資料設置相同，還是可以正常運作
情況1 : Tx Baud Rate很慢，Rx Baud Rate很快，偵測到status = 0011，Baud Rate mismatch發生。
情況2 : Tx Baud Rate很快，Rx Baud Rate很慢，偵測到status = 0111，Baud Rate mismatch發生。

## Slide 54: 2. Tx/Rx Baud Rate不匹配波形 (2/3)
情況1 : Tx Baud Rate很慢，Rx Baud Rate很快，tx_done很晚才拉起，rx_done和error很早就拉起 > 偵測到status = 0011，Baud Rate mismatch發生。

## Slide 55: 2. Tx/Rx Baud Rate不匹配波形 (3/3)
情況2 : Tx Baud Rate很快，Rx Baud Rate很慢，tx_done、rx_done、error都被拉起，偵測到status = 0111，Baud Rate mismatch發生。

## Slide 56: 3.錯誤的frame size設定
Frame size的設定 :
5、6、7、8 bits
Default : 8 bits
Frame size為4是錯誤設定，Default成8bits，bits_cnt會計數8次。

## Slide 57: 4.錯誤的parity type設定
Parity type的設定 :
0 : No parity
1 : Odd parity
2 : Even parity
Default : No parity
Parity type為3是錯誤設定，Default成No parity，c_state不會進到Parity狀態。

## Slide 58: 5.過小的頻率設定，不足產生baud rate
設置為過小的baud rate，rdata會吃到status的值為1000 > 表示BR_config_error被偵測到。
當BR_config_error發生時，BCLKGEN不產生BCLK > UART不動作 > dout = 0。

## Slide 59: Thank you!

## Slide 60: 疑問
為什麼”寫1清0的條件”寫在”判斷中斷訊號是否中斷的條件”前面?
  一般來說，因為中斷訊號會是Pulse，所以會寫在”寫1清0的條件式”前面
  但我寫在”寫1清0的條件式”後面
原因 : BR_config_error在bclkgen.v中設計是level，會一直拉High，非Pulse，所以寫在前面那會永遠偵測不到寫1清0，BR_config_error就不能清0。
<圖> BR_config_error原始設計
<圖> 疑問部分

## Slide 61: 造成的後果
Interrupt是用來通知 CPU 有事情發生(事情做完了、運算出錯了等等)，需要CPU處理。當 CPU 接收到Interrupt 並處理完後，它會將Interrupt清除（寫1清 0），以表示該中斷已經處理過。然而，若 CPU 在處理完中斷後再讀取中斷訊號，結果再去讀中斷訊號還是1，沒有被清掉

## Slide 62: 問題修正 : Interrupt (BR_config_error)
把BR_config_error由Level改為Pulse